Извещение  № 12

О проведении запроса котировок цен на выполнение работ по текущему ремонту кровли хозблока НУЗ «Узловая больница на станции Стерлитамак ОАО «РЖД»

Заказчик: Негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая больница на стации Стерлитамак открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Узловая больница на ст. Стерлитамак ОАО «РЖД».

Адрес, индекс: 453115 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, 54

E-mail: ubstr1@mail.ru, тел. (3473)21-26-52, факс: 21-26-52

Предусматривает осуществить методом запроса котировок цен выполнение работ по  текущему ремонту мягкой кровли прачечной НУЗ «Узловая больница на станции Стерлитамак ОАО «РЖД».

Техническое задание

Описание объекта закупки

Наименование выполняемых работ - выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли хозблока НУЗ «Узловая больница на станции Стерлитамак ОАО «РЖД» по адресу:

- Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, 54.

Требования к работам:

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям. Установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными  нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности, сертификаты пожарной безопасности.

Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку.

Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит по предварительным заявкам, в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

Результаты проведенных работ оформляются актом приемки работ.

Виды и объемы работ по договору: Работы выполняются с материалом Подрядчика. Виды и объемы работ по договору соответствуют локальной смете, согласно приложению №1 к настоящему договору.

Требования к количественным характеристикам (объему) работ:

До начала выполнения работ Исполнитель составляет ведомость потребных ресурсов выполнения работ и согласовывает его с Заказчиком. Работы выполняются в соответствии с расчетом максимальной цены договора (сметной документации Заказчика, дефектного акта), являющейся неотъемлемой частью Технического задания.

Ведомость объемов работ, подлежащих выполнению:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт кровли хозблока |
| котельная |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 3,993 |  |  |
| 2 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) | 100 м2 стяжки | 3,993 |  |  |
| 3 | Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 3,993 |  |  |
| 4 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) | 100 м2 стяжки | 3,993 |  |  |
| 5 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 3,993 |  |  |
| 6 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 3,993 |  |  |
| 7 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0,1797 |  |  |
| 8 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 3,993 |  |  |
| 9 | Унифлекс ТКП | м2 | 455,2 |  |  |
| 10 | Унифлекс ТПП | м2 | 463,2 |  |  |
| 11 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,814 |  |  |
| 12 | Унифлекс ТКП | м2 | 205,1 |  |  |
| 13 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,814 |  |  |
| 14 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,02 |  |  |
| 15 | Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 2 |  |  |
| венткамера. |
| 16 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 1,5375 |  |  |
| 17 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) | 100 м2 стяжки | 1,5375 |  |  |
| 18 | Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,5375 |  |  |
| 19 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм) | 100 м2 стяжки | 1,5375 |  |  |
| 20 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,5375 |  |  |
| 21 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 1,5375 |  |  |
| 22 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0,0692 |  |  |
| 23 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 1,5375 |  |  |
| 24 | Унифлекс ТКП | м2 | 175,3 |  |  |
| 25 | Унифлекс ТПП | м2 | 178,4 |  |  |
| 26 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,56 |  |  |
| 27 | Унифлекс ТКП | м2 | 141,1 |  |  |
| 28 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,56 |  |  |
| вывоз мусора |
| 29 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 43,45 |  |  |
| 30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 43,45 |  |  |

Максимальная сумма договора не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательств Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе:

- выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требования:

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-Ф «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, ГОСТов, СНиП, СанПиН технических условий, правил пожарной безопасности, требованиям охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленные законодательством РФ, а также с требованиями органов  государственного надзора;

-СНиП 11-26-76 «Кровли». Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М ГУП ЦПП, 2001 год.

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляция и отделочные покрытия» Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. №280. 
            - ГОСТ 12.1.04-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7

-СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утверждены постановлениями Госстроя СССР от 28 июня 1991г. №26 от 30 апреля 1993г. N18-12 и изменением Nутвержденным постановлением Госстроя России от 26 января 1999г. №4.

- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

-СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

Приняты и введены в действие с 1 ,сентября 2001 г. постановлением Госстроя России о 
23.07.2001 № 80.

-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» ОДОБРЕНЫ И ВВЕДЕНЫ в 
ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2005 г. постановлением Госстроя России от 19 апреля 2004 г. №70

Гарантия на выполненные работы: 24 месяца с даты подписания акта о выполненных работах.

Датой начала гарантийного срока является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-З.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе 
скрытые), вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, 
агрегатов, расходных материалов и т.д. Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течении срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день устранения включительно.

Подрядчик не несет ответственность за дефекты и недостатки, возникшие в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком, а также дефектов, возникших в результате естественного износа.

Место выполнения работ: 453115, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, 54, НУЗ «Узловая больница на станции Стерлитамак ОАО «РЖД».

Условия и сроки выполнения работ: Сроки и условия выполнения работ: с момента заключения договора в течении 60 (шестидесяти) дней

Работы могут быть досрочно выполнены Подрядчиком.

Сроки и условия оплаты: после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ в течении 60 (шестидесяти) календарных дней

Источник финансирования: доходы, полученные от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 453115, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, 54, НУЗ «Узловая больница на станции Стерлитамак ОАО «РЖД», каб. № 208.

Срок  начала подачи котировочных заявок:       с 8-30          09.04.2018 г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 17-00      13.04.2016 г.

Дата рассмотрения котировочных заявок:          в 09-00        16.04.2016 г.

Котировочные заявки рассматриваются: в течение 3 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора.

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Учреждением.

Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:

- несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным в запросе котировок цен;

- превышения в котировочной заявке предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг, установленной в запросе котировок цен;

- признания претендента уклонившимся от заключения договора, если со дня такого события прошло менее одного года;

- отказа от проведения запроса котировок цен;

- наличия фактов, подтверждающих недобросовестность лица, представившего предложение, выразившуюся в ненадлежащем выполнении обязательств по договорам, заключенным с Учреждением, и ущемлении интересов Учреждения (наличие жалоб, претензий со стороны Учреждения, судебных решений в пользу Учреждения по вопросам исполнения договорных обязательств, причинения вреда имуществу Учреждения и другим вопросам, ущемляющим интересы Учреждения, задолженности перед Учреждением).

Учреждение вправе отказаться от проведения запроса котировок цен в любой момент до подведения его итогов, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана низкая стоимость услуг по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

Срок подписания договора: В течение не менее 7 (семи) и не более 20 (двадцати) дней после рассмотрения и оценки котировочных заявок и определения победителя.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Приложения:

- Форма котировочной заявки.

- Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии____________________